| Меры безопасности при использовании развлекательной пиротехники Потребителю пиротехнического изделия (ПИ) бытового назначения! ПАМЯТКА Неосторожное или Неправильное обращение с ПИ могут привести к пожару и серьезным травмам ! НЕ приобретайте и НЕ используйте ПИ если: - отсутствует понятная Вам инструкция по применению; - на изделии не указан или истек срок годности; - нет подтверждения сертификации изделия; - изделие имеет дефекты. Переносите, Храните, Используйте и Утилизируйте изделия строго в соответствии с прилагаемой инструкцией! ОПАСНО! - Разбирать изделие, - Доверять детям, - Наклоняться над изделием, - Подходить к изделию до истечения 2 минут после окончания работы (отказа), - Бросать в костер, - Направлять работающее изделие на людей, животных, легковоспламеняющиеся предметы, использовать НЕ по назначению! Получите удовольствие, НЕ причиняя вреда! |  |
| --- | --- |

# Типовые схемы устройства фейерверков своими силами

Ассортимент фейерверочных изделий, предлагаемых в свободной продаже, дает возможность провести красочный фейерверк недорого и своими силами. Даже профессиональные пиротехники часто используют такие изделия для устройства относительно небольших фейерверков.
      Много полезных советов по подбору фейерверочных изделий и самостоятельному проведению фейерверка можно найти в книге "От маленькой хлопушки до большого фейерверка",составители Трапенок В.А.,Антонова Л.А., выпущенную в 1997г. Санкт-Петербургским издательством "Кристал".
      При самостоятельном проведении фейерверка категорически запрещается использовать самодельные изделия. Запрещается разбирать или переделывать готовые изделия.

## Закупка изделий

При закупке фейерверков, разрешенных к продаже населению, следует обращать внимание на наличие инструкции по обращению с изделием, наличие у продавца сертификата соответствия на изделие.
      Не следует брать изделия влажные или с подтеками на упаковке, изделия с мягким или ломаным фитилем.

## Хранение изделий, сроки годности

Хранить фейерверки следует в закрытом, сухом, прохладном проветриваемом месте в стороне от легковоспламеняющихся веществ.
      В холодное время года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, в противном случае из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки могут восстановить работоспособность после хранения в течение нескольких дней в сухом теплом помещении. Категорически запрещается сушить фейерверки на отопительных приборах- батареях отопления, рефлекторах и т.п.
      Бенгальские свечи имеют срок годности до двух лет, а после этого срока плохо поджигаются и часто гаснут. При хранении во влажных условиях они полностью теряют свои качества.
      Большинство остальных фейерверков при правильном хранении сохраняют свои свойства в течение нескольких лет.

## Фейерверки для помещений

Внутри помещений разрешается применять фейерверки, которые не образуют большого количества продуктов сгорания и приемлемы по шуму и разлету фрагментов. К таким фейерверкам относятся бенгальские свечи (кроме цветных бенгальских свечей), хлопушки, настольные фейерверки и некоторые виды фонтанов.
      Запрещается запускать фейерверки из окон, балконов и вблизи домов т.к. это может привести к попаданию фейерверков в жилые помещения через окна и форточки, возгоранию имущества или легковоспламеняющихся веществ: бумаги, бензина и т.п., оставленных на балконах.
Фейерверк на открытом воздухе:

## Выбор площадки:

Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на изделиях, которые будут использоваться на фейерверке.
      При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза.
      В сухую жаркую погоду на площадке и рядом с ней не должно быть сухой травы и каких либо легковоспламеняющихся материалов.
      Ракеты и летающие фейерверки следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.
      Многоствольные салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Салюты с небольшой площадью основания следует закрепить, подсыпав с боков землей, или установить в плотный снег. Это позволит избежать возможного опрокидывания изделия из-за разновременности срабатывания стволов.
     Если петарду бросить в снег, то она может погаснуть. В глубоком снегу звук от петард значительно приглушается.
     Для наземных фейерверков следует выбирать гладкую поверхность, которая не препятствует их движению или вращению. Это может быть лед, ровный асфальт или гладкий бетон.
      При запуске летающих фейерверков их можно положить на кусок картона размером 50*50 см.
      Устроитель фейерверка должен после поджига изделий немедленно удалиться из опасной зоны. Зрители обязаны располагаться за пределами опасной зоны.
      Наилучший эффект от фейерверка наблюдается тогда, когда ветер дует от зрителей и относит в сторону дым, а расстояние до фейерверка выбрано таким чтобы наблюдать эффекты под углом не более 45 градусов. Обычно это расстояние от 30 до 50 м.

## Действие в случае отказов, утилизация изделий

Если фитиль погас или прогорел, а фейерверк не начал действовать то:
      1. следует выждать не менее 2-3 мин, чтобы удостовериться в отказе
      2. подойти к фейерверку и провести снаружи осмотр изделия, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей.
    Категорически запрещается наклоняться над фейерверками, а все действия следует проводить на вытянутых руках и направлять фейерверки в сторону противоположную зрителям
Последующие действия выполнять только после полной уверенности в отсутствии тлеющих частей:
      3.пусковую мортиру с фестивальным шаром разрядить, наклонив ствол от себя к земле и осторожно встряхивая его над мягкой поверхностью пока не выпадет шар.
      4. остальные фейерверки собрать и уничтожить.
Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После этого их можно выбросить с бытовым мусором.

Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах.

Меры безопасности при хранении взрывоопасных веществ

- Не храните инициирующие приспособления в том же контейнере, что и заряды.

- Не храните фитили или заправку фитилей во влажном или подверженном действию испарений месте или вблизи места хранения легко воспламеняющихся веществ, например, масел, бензина или газолина, очистительных растворителей или красок. Фитили следует также размещать на удалении от радиаторов, паропроводов, печей или любых других источников тепла, так как неэлектрические фитили любого типа в силу своих свойств могут стать причиной пожара и других отрицательных последствий.

- Металлы должны храниться возможно дальше от пиротехнических устройств и, скажем, металлические инструменты нельзя хранить в одном и том же складском помещении вместе с пиротехникой.

- Ни в коем случае в помещении со взрывоопасными веществами нельзя допускать возникновения открытого пламени или других видов огня, в том числе, зажигания сигареты.

- Реальную опасность при хранении пиротехнических устройств представляет возможность стихийного самовозгорания. Поэтому не допускайте сбора или случайного накопления в зоне хранения листвы, травы, хвороста или каких-то отходов.

- Для разных типов пиротехнических устройств требуются соответствующие условия хранения, включая температурный режим и другие факторы, поддающиеся контролю.

Меры предосторожности при обращении со взрывоопасными веществами

- Вместе с пиротехникой нельзя перевозить металлы, легко воспламеняющиеся вещества или высококоррозионные материалы.

- Категорически запрещается курить рядом с контейнером со взрывоопасным веществом любого типа, независимо от степени его стабильности.

Меры предосторожности при использовании пиротехники

- Не курите и не разрешайте курить другим лицам. Не допускайте привнесения открытого пламени или любого другого источника тепла или огня вблизи зоны использования пиротехнических устройств (за исключением поджига фитилей).

- Не размещайте пиротехнические устройства там, где они могут подвергнуться воздействию пламени, чрезмерному нагреву, где возможно искрение или ударное воздействие.

- Не носите взрывоопасные вещества в кармане или еще ближе к телу.

- Операцию сборки пиротехнических устройств не выполняйте вблизи любых других взрывоопасных или горючих веществ.

- Не вносите произвольных изменений любого рода в конструкцию заряда.

- Рассчитайте необходимое вам количество веществ, и положите именно это их количество. Нельзя превышать установленных показателей.

Меры предосторожности при уплотнении заряда

- Операция уплотнения требует применения строго последовательных и осторожных приемов и исключает усиленные механические воздействия.

- В качестве распорных или оттягивающих элементов должны использоваться только деревянные или некоторые другие неметаллические, неискрящие средства.

Меры предосторожности при запаливании пиротехнических зарядов

- При поджигании фитиля никакого постороннего заряда не должно быть в ваших руках.

- Перед осуществлением поджига обеспечьте должную обзорность окружающей территории и возможность подачи соответствующего сигнала заблаговременно, в интересах безопасности.

- Не возвращайтесь к месту взрыва до тех пор, пока не рассеется дым. Не походите к несработавшему заряду не убедившись, что фитиль погас и тем более не берите его в руки.

- Никогда не пытайтесь привести в исходное, нормальное, состояние то или иное пиротехническое устройство или запальный материал, подмоченные водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
    Пиротехнические изделия бытового назначения - изделия, предназначенные для развлечений (проведения фейерверков), которые свободно продаются населению и обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков. 

САЛЮТНЫЕ УСТАНОВКИ ◦ МИНИ-ФЕЙЕРВЕРКИ 
    Основные меры безопасности: 
    Освободить фитиль от защитной пленки, поставить установку на ровную твердую горизонтальную поверхность (бетон, асфальт), обложить кирпичами, чтобы избежать переворачивания во время работы. Вытянутой рукой, не нагибаясь над установкой, поджечь фитиль и быстро (за 8 с.) отойти на безопасное расстояние. Рекомендованное расстояние для зрителей - 40 метров. Внимание: запрещается удалять бумажный, защитный лист сверху салютной установки. В случае несрабатывания изделия запрещается приближаться к нему в течение 15 минут!

Запрещено:

- разбирать изделие до и после использования;

- держать работающее изделие в руках;

- использовать в закрытых помещениях;

- подпаливать второй раз затухший фитиль;

- заглядывать в салютную установку после использования;

- использовать в нетрезвом состоянии;

- использовать вблизи строений (ближе, чем 50 м.), АЗС и засеянных полей (ближе, чем 70 м.), больниц (ближе, чем 100м.);

- продажа и использование изделий лицами, не достигнувшими 18 лет.

РАКЕТЫ 
    Ракета состоит из двигателя, основной части, в которой находятся пиротехнические элементы и стабилизатора, который направляет полет ракеты. Чаще всего стабилизатором является деревянная рейка, которая держит ракету в полете в вертикальном положении. Для запуска ракету необходимо устанавливать в пусковую трубку. Стабилизатор ракеты должен входить в трубку не меньше, чем на 2/3 длинны, и свободно выходить из трубки при старте. 
ПОМНИТЕ, что стабилизатор летит вместе с ракетой! 
    Основные меры безопасности: 
    Поставить ракету в вертикальную трубку, поджечь фитиль и отойти на безопасное расстояние (как минимуму 10 м.). Поджигание рекомендуется производить, находясь сбоку от изделия, но ни в коем случае не нагнувшись над ним. Внимание: в случае несрабатывания изделия запрещается приближаться к нему в течение 15 минут!

Запрещено:

- разбирать изделие до и после использования;

- держать работающее изделие в руках;

- использовать в закрытых помещениях;

- подпаливать второй раз затухший фитиль;

- использовать в нетрезвом состоянии;

- использовать вблизи строений (ближе, чем 70 м.), АЗС и засеянных полей (ближе, чем 100 м.);

- продажа и использование изделий лицами, не достигнувшими 18 лет.

РИМСКИЕ СВЕЧКИ 
    Основные меры безопасности: 
    Освободить фитиль от защитной пленки, вставить свечку в землю, песок или снег, вытянутой рукой не нагибаясь над изделием, поджечь фитиль и быстро (за 6 с.) отойти на безопасное расстояние (не меньше, чем 5 м.). В том случае, если изделие не сработало, запрещается подходить к нему раньше, чем через 15 минут. Запрещается использовать изделия внутри помещений, разбирать изделия, а также подвергать сильному температурному и механическому воздействию!

Запрещено:

- разбирать изделие до и после использования;

- держать работающее изделие в руках;

- использовать в закрытых помещениях;

- подпаливать второй раз затухший фитиль;

- использовать в нетрезвом состоянии;

- использовать вблизи строений (ближе, чем 20 м.), АЗС и засеянных полей (ближе, чем 70 м.);

- продажа и использование изделий лицами, не достигнувшими 18 лет.

ВУЛКАНЫ ◦ ФОНТАНЫ 
    Основные меры безопасности: 
    Освободить фитиль от защитной пленки, поставить изделие на ровную твердую горизонтальную поверхность (бетон, асфальт) вдалеке от пожароопасных объектов - деревьев, автомобилей, зданий и т.п. (не менее 20 метров), обложить кирпичами, чтобы избежать переворачивания и падения во время работы. Вытянутой рукой, не нагибаясь над изделием подпалить фитиль и быстро, за 8 с. Отойти на безопасное расстояние. 
    Внимание: в случае несрабатывания изделия запрещается приближаться к нему в течение 15 минут! Запрещается использовать изделия внутри помещений, разбирать изделия, а также подвергать сильному температурному и механическому воздействию!

Запрещено:

- разбирать изделие до и после использования;

- держать работающее изделие на руках;

- использовать в закрытых помещениях;

- подпаливать второй раз затухший фитиль;

- использовать в нетрезвом состоянии;

- использовать вблизи строений (ближе, чем 20 м.), АЗС и засеянных полей (ближе, чем 70 м.), больниц (ближе, чем 25 м.);

- продажа и использование изделий лицами, не достигнувшими 18 лет.

ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ ◦ НАЗЕМНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ ◦ КОЛЕСА 
    Основные меры безопасности:

Летающие фейерверки:

- освободить фитиль;

- положить на ровную гладкую поверхность;

- не запускать при сильном ветре;

- не запускать с рук;

- не запускать поблизости помещений и линий электропередач.

Фейерверки на земле:

- освободить фитиль;

- положить на ровную гладкую поверхность;

- вытянутой рукой поджечь фитиль и быстро отойти на расстояние не меньше чем 10 м.

Колеса:

- не использовать в закрытых помещениях.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. 
    Хранить пиротехнические изделия рекомендуется в теплых сухих помещениях вдали от сильных источников тепла, и, особенно, вдали от открытого огня. Транспортировать пиротехнические изделия рекомендуется в оригинальной упаковке, исключив переворачивание, встряхивание и ударные нагрузки, во избежание ухудшения качественных характеристик. Воспламенение пиротехнических изделий возможно только при воздействии высоких температур.